1 Характеристика генплана

Здание размещается на участке со спокойным рельефом, оно имеет благоприятную ориентацию по сторонам горизонта. Это отвечает требованиям к теплозащите, инсоляции и естественному проветриванию проектируемого здания. Окна фасада 1-12 выходят на юго-западную сторону, а фасада 12-1 на северо-восточную. Выполнена координатная привязка здания к осям строительной геодезической сетки.

Разрывы между зданиями запроектированы с учетом санитарных и противопожарных норм по СНиП 2.07.01-89. Расстояние от проектируемого здания главного фасада до существующего жилого дома составляет 12.5 м.

Ширина дорог составляет 6 м, радиус закругления – 10 м. Запроектировано устройство асфальтированных подъездов ширина их – 3.5 м с установкой бортовых камней БР100.30.15, Дорожки, предназначенные для передвижения людей, запроектированы с усовершенствованным плиточным покрытием с установкой бортового камня БРТ 100.20.8, ширина – 2.5 м.

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий для пребывания людей, предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению. Территория, свободная от застройки и дорожных покрытий, озеленяется кустарниками и деревьями.

Предусматривается устройство газонов. Кроме того на участке расположены: существующие  жилые здания, детская и игровая площадка, площадка для сушки белья и выбивания ковров. Экспликация генплана и технико-экономические показатели приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1                    Экспликация генплана

| Поз. | Наименование | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектируемое здание | 750 |
| 2 | Существующий жилой дом | 313 |
| 3 | Детская площадка | 142 |
| 4 | Игровая площадка | 367 |

Таблица 2    Технико-экономические показатели генплана

| № п/п | Наименование | Показатель | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки | 1552 | м2 |
| 2 | Площадь территории | 2387 | м2 |
| 3 | Площадь зелёных насажений | 2935,7 | м2 |
| 4 | Процент озеленения | 47 | % |
| 5 | Площадь проездов и тротуаров | 860,69 | м2 |
| 6 | Коэффициент использованния территории | 0.65 | - |

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП1-2-70 02 01-2014- ТС-31

КП1-2-70 02 01-2014- ТС-31

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.