Таблица 6          3 Спецификация сборных железобетонных конструкций

| Пози-ция | Обозначение | Наименование | Размеры, мм | Расход материала | Масса | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | B | H | Бе-тон, м3 | Сталь, кг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фундаментные плиты |
| ФЛ1 | Серия Б1.012.1-1.99 вып.1 | ФЛ 28.24-4 | 2380 | 2800 | 500 | 2,06 | 102,5 | 5,9 | 24 |
| ФЛ2 |  | ФЛ 28.12-4 | 1180 | 2800 | 500 | 1,00 | 50,5 | 2,82 | 8 |
| ФЛ3 |  | ФЛ 24.24-4 | 2380 | 2400 | 500 | 1,67 | 66,4 | 4,75 | 5 |
| ФЛ4 |  | ФЛ 24.12-4 | 1180 | 2400 | 500 | 0,82 | 10,4 | 2,3 | 2 |
| ФЛ5 |  | ФЛ 20.24-4 | 2380 | 2000 | 500 | 1,45 | 38,0 | 4,05 | 19 |
| ФЛ6 |  | ФЛ 20.12-4 | 1180 | 2000 | 500 | 0,70 | 18,8 | 1,95 | 8 |
| ФЛ7 |  | ФЛ 20.08-4 | 780 | 2000 | 500 | 0,43 | 11,4 | 1,25 | 4 |
| ФЛ8 |  | ФЛ 16.24-4 | 2380 | 1600 | 300 | 0,75 | 10,1 | 2,15 | 2 |
| ФЛ9 |  | ФЛ 16.08-4 | 780 | 1600 | 300 | 0,23 | 10,0 | 0,65 | 4 |
| ФЛ10 |  | ФЛ 8.24-3 | 2380 | 800 | 300 | 0,46 | 5,67 | 1,15 | 2 |
| ФЛ11 |  | ФЛ 8.12-4 | 1180 | 800 | 300 | 0,22 | 3,25 | 0,55 | 2 |
| ФЛ12 | Серия Б1.016.1-1.98 вып.1 | ФБС 12.4-3-Н | 1180 | 400 | 280 | 0,12 | 0,74 | 0,31 | 53 |
| ФЛ13 |  | ФБС 12.4-6- Н | 1180 | 400 | 580 | 0,26 | 1,46 | 0,64 | 2 |
| Фундаментные блоки |
| Ф1 | Серия Б1.016.1-1.98 вып.1 | ФБС 24.4-6-Н | 2380 | 400 | 580 | 0,54 | 1,46 | 1,3 | 400 |
| Ф2 |  | ФБС 12.4-6-Н | 1180 | 400 | 580 | 0,26 | 1,46 | 0,64 | 148 |
| Ф3 |  | ФБС 9.4-6-Н | 880 | 400 | 580 | 0,19 | 0,76 | 0,47 | 305 |
| Ф4 |  | ФБС 12.4-3-Н | 1180 | 400 | 280 | 0,12 | 0,74 | 0,31 | 44 |
| Монолитный железобетонный пояс |
| ж/б пояс | ГОСТ 5781-82* | С16/20;ø12,ø10 S 400; S 240 | - | - | - | 31,5 | - | - | 1 |
| Монолитные участки фундаментов |
| УМ1 | ГОСТ 5781-82* | С16/20; ø16 S 240 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| УМ2 |  |  | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Лестницы |
| ЛМ1 | Серия1.151.1- 6 вып.1 | 1ЛМ 27-12-4 | 2720 | 1200 | 1400 | 0,60 | 17,1 | 1,52 | 20 |
| ЛМ2 |  | 1ЛМ 27-12-4* | 2720 | 1200 | 1400 | 0,60 | 17,1 | 1,52 | 18 |
| ЛП1 | Серия1.152.1-8 вып.1 | 2ЛП 25.18-4К | 2500 | 1900 | 320 | 0,52 | 25,4 | 1,56 | 38 |
| ЛП2 |  | 2ЛП 25.18в-4К | 2500 | 1900 | 320 | 0,52 | 25,4 | 1,56 | 2 |
| продолжение таблицы 6 |
| ЛС1 | Серия Б1.055.1-1.01вып.1 | ЛС 12 | 1200 | 330 | 145 | 0,05 | 0,69 | 0,12 | 8 |
| ЛС2 |  | ЛС 12-III | 1200 | 330 | 145 | 0,05 | 0,69 | 0,12 | 8 |
| Плиты перекрытия и покрытия |
| П1 | Б1.041.1-1. 2000 вып. 2 | ПТМ24.12-8Ат800 | 2380 | 1190 | 220 | 0,35 | 8,55 | 0,90 | 28 |
| П2 |  | ПТМ 42.12-8 Ат 800 | 4180 | 1190 | 220 | 0,60 | 14,0 | 1,52 | 22 |
| П3 |  | ПТМ 51.12-8 Ат 800 | 5080 | 1190 | 220 | 0,74 | 24,5 | 1,8 | 34 |
| П4 |  | ПТМ 63.12-6 Ат800 | 6280 | 1190 | 220 | 0,888 | 33,3 | 2,2 | 36 |
| П5 |  | ПТМ 63.12-8 Ат800 | 6280 | 1190 | 220 | 0,888 | 43,2 | 2,2 | 26 |
| П6 |  | ПТМ 63.12-10 Ат800 | 6280 | 1190 | 220 | 0,888 | 45,7 | 2,2 | 18 |
| П7 |  | ПТМ 63.15-6 Ат800 | 6280 | 1190 | 220 | 1,180 | 40,7 | 2,95 | 18 |
| П8 |  | ПТМ 63.15-8 Ат800 | 6280 | 1190 | 220 | 1,180 | 50,6 | 2,95 | 12 |
| П9 |  | ПТМ 63.15-10 Ат800 | 6280 | 1190 | 220 | 1,180 | 56,0 | 2,95 | 22 |
| П10 |  | ПТМ 63.15-12,5 Ат800 | 6280 | 1190 | 220 | 1,180 | 60,2 | 2,95 | 48 |
| П11 |  | ПТМ 72.12-6 Ат800 | 7180 | 1190 | 220 | 1,01 | 46,9 | 2,53 | 90 |
| П12 |  | ПТМ 72.12-8 Ат800 | 7180 | 1190 | 220 | 1,01 | 55,3 | 2,53 | 62 |
| П13 |  | ПТМ 72.12-10 Ат800 | 7180 | 1190 | 220 | 1,01 | 57,5 | 2,53 | 6 |
| П14 |  | ПТМ 72.15-6 Ат800 | 7180 | 1490 | 220 | 1,34 | 55,2 | 2,35 | 52 |
| П15 |  | ПТМ 72.15-8 Ат800 | 7180 | 1490 | 220 | 1,34 | 67,3 | 2,35 | 92 |
| П16 |  | ПТМ 72.15-8* | 7180 | 1490 | 220 | 1,34 | 67,3 | 2,35 | 20 |
| П17 |  | ПТМ 72.15-10 | 7180 | 1490 | 220 | 1,34 | 70,1 | 2,35 | 38 |
| П18 |  | ПТМ 51.12-10 Ат 800 | 5080 | 1190 | 220 | 0,74 | 34,5 | 1,8 | 8 |
| продолжение таблицы 6 |
| Монолитные участки плит перекрытия и покрытия |
| УМ4 | СТБ1704-2006 | С12/15 ø 12 S 500, ø 6 S240, | - | - | - | - | - | - | 40 |
| УМ5 |  |  | - | - | - | - | - | - | 20 |
| УМ6 |  |  | - | - | - | - | - | - | 20 |
| УМ7 |  |  | - | - | - | - | - | - | 20 |
| УМ8 |  |  | - | - | - | - | - | - | 18 |
| УМ9 |  |  | - | - | - | - | - | - | 10 |
| УМ10 |  |  | - | - | - | - | - | - | 10 |
| УМ11 |  |  | - | - | - | - | - | - | 16 |
| УМ12 |  |  | - | - | - | - | - | - | 18 |
| УМ13 |  |  | - | - | - | - | - | - | 2 |
| УМ14 |  |  | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Опорные подушки |
| ОП-1 | Серия 1.225-2в.12 | ОП4.4-АIII | 380 | 380 | 140 | 0,02 | 1,60 | 0,05 | 64 |
| Плиты лоджий |
| Пл1 | Б1.041.1-1. 2000 | ИП-1(С20/25) | 6380 | 2450 | 400 | 2,75 | - | - | 27 |
| Пл2 |  | ИП-2(С20/25) | 6380 | 2450 | 400 | 2,75 | - | - | 3 |

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП1-2-70 02 01-2014-ТС-31

КП1-2-70 02 01-2014-ТС-31

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

КП1-2-70 02 01-2014-ТС-31

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.