4 Полы

Таблица 7                                             Экспликация полов

| Наименование и № помещения | Тип пола | Схема пола | Элементы пола, и их толщина | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые комнаты, прихожие, кладовые, кухни 1-й этаж | Линолеумный тип 1 |  | 1. Покрытие – ПВХ линолеум – 4 мм 2. Стяжка – цементно-песчаный раствор М100 – 40 мм 3. Утеплитель – плита пенополис-тирольная теплоизоляционная y=35 кг/м3 – 100 мм 4. Пароизоляция – 1 слой из полиэ-тиленовой пленки. 5. Основание – железобетонная плита перекрытия – 220 мм | 384,54 |
| Санузлы 1-й этаж | Керамический тип 1 |  | 1. Покрытие – керамическая плитка на клею – 8 мм 2. Стяжка – цементно-песчаный раствор М100 – 40 мм 3. Гидроизоляция – 1слой Бипо-ликрина К-ПХ-БЭ-ПП/ПП – 3,5 4. Утеплитель – плита пенополис-тирольная теплоизоляционная y=35 кг/м3 – 100 мм 5. Основание – железобетонная плита перекрытия – 220 мм | 25,8 |
| Помещение уборочного инвентаря | Керамический тип 2 |  | 1. Покрытие – керамическая плитка на клею – 8 мм 2. Стяжка – цементно-песчаный раствор М100 – 40 мм 3. Основание – железобетонная плита перекрытия – 220 мм | 4,78 |
| Санузлы 2-9-й этажи | Керамический тип 3 |  | 1. Покрытие – керамическая плитка на клею – 8 мм 2. Стяжка – цементно-песчаный раствор М100 – 20 мм 3. Гидроизоляция – 1 слой Бипо-ликрина К-ПХ-БЭ-ПП/ПП – 3,5 4. Стяжка – цементно-песчаный раствор М100 – 40 мм 5. Утеплитель – плита пенополис-тирольная теплоизоляционная y=35 кг/м3 – 100 мм 6. Основание – железобетонная плита перекрытия – 220 мм | 12,56 |
| продолжение таблицы 7 |
| Внеквартирные коридоры | Мозаичный тип 1 |  | 1.Покрытие – бетон мозаичного состава класса С16/20 – 20 мм 2. Стяжка – цементно-песчаный раствор М100 – 40 мм 3. Пароизоляция – 1 слой из полиэтиленовой пленки. 4. Утеплитель – плита пенополисти-рольная теплоизоляц. – 100 мм 5. Основание – железобетонная плита перекрытия – 220 мм | 42,86 |
| Лестничные площадки | Мозаичный тип 2 |  | 1. Покрытие – бетон мозаичного состава С16/20 – 20 мм 2. Стяжка – цементный раствор М100 – 40 мм 3. Утеплитель – плита пенополис-тирольная теплоизоляционная – 100 мм 4. Основание – железобетонная плита перекрытия – 220 мм | 22,26 |
| Тамбуры, входной узел | Мозаичный тип 3 |  | 1. Покрытие – бетон мозаичного состава С16/20 – 20 мм 2. Стяжка – цементно-песчаный раствор М100 – 40 мм 3. Пароизоляция – 1 слой из полиэ-тиленовой пленки 4. Утеплитель – плита пенополис-тирольная теплоизоляционная – 100 мм 5. Основание – железобетонная плита перекрытия – 220 мм | 31,3 |
| Жилые комнаты, Прихожие, Кладовые, Кухни 2-9 этажи | Линолеумный тип 2 |  | 1. Покрытие – ПВХ линолеум – 4мм 2. Стяжка – цементно-песчаный раствор М100 – 40 мм 3. Пароизоляция – 1 слой из полиэ-тиленовой пленки. 4. Звукоизоляция – плита древесно-волокнистая в 2 слоя 5. Основание – железобетонная плита перекрытия – 220 мм | 3227,84 |
| Чердак | Цементно-песчаный |  | 1. Покрытие – стяжка с армирова-ниием – 40 мм 2. Утеплитель – плиты полистирол-бетонные – 240 мм 3. Пароизоляция – обмазочная из битумной мастики в 1 слой 4. Основание – железобетонная плита перекрытия – 220 мм | 493,03 |

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП1-2-70 02 01-2014-ТС-31

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП1-2-70 02 01-2014-ТС-31