5 Проемы

5.1 Оконные проемы

Заполнение оконных проемов принято оконными блоками с тройным остеклением по СТБ 939-93. За один ряд остекления принят двухкамерный стеклопакет с Rт.норм.= 1 м 0С/Вт, с эксплуатационными показателями Б-2-Г-1-2, с режимом инфильтрации. Все окна в здании открываются вовнутрь здания.

ОР 9-12

О - окно

Р - с раздельными переплётами

Высота  900 мм

Ширина 1200 мм

ОР 15-15

О - окно

Р - с раздельными переплётами

Высота  1500 мм

Ширина 1500 мм

ОР 15-18

О - окно

Р - с раздельными переплётами

Высота  1500 мм

Ширина 1800 мм

ОР 12-15

О – окно

Р -  с раздельными переплетами

Высота 1500 мм

Ширина 1800 мм

Рис. 8. Эскизы оконных блоков

5.2 Дверные проемы

Заполнение дверных проемов принято по СТБ1138-98, СТБ1394-2000, СТБ1647-2006. Всего принято 14 типов окон и 4 вида балконных дверей. Двери, ведущие в жилую часть здания, техническое подполье, выполнены усиленными из металлических конструкций.

Двери выходов из лестничных клеток на крышу и чердак, в комнату инвентаря, электрощитовую, выполнены противопожарными 2-х типов. Двери мусоросборной камеры выполнены утепленными усиленными из металлических конструкций. Всего принято 24 типа дверей различных видов. Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, запроектированы дымонепроцаемыми.

ДНДЧ1 21–13 Щ

ДН - дверь наружная входная

Д - древесина

Ч1 - частично остекленная с заполнением

полотен однокамерным стеклопакетом

Щ - дверь щитовая

Высота 2100 мм

Ширина 1300 мм

БДА 21–9

Б - Балконная дверь

Высотой 2200 мм

Шириной 900 мм

ДВДГ 21–9 Щ

ДВ – дверь внутренняя

Д - древесина

Г ( с глухими полотнами

Щ - дверь щитовая

Высота 2100 мм

Ширина 900 мм

ДВДО 21–8 Ф

ДВ – дверь внутренняя

Д - древесина

О - полностью остекленная с одинарным

остеклением полотен

Ф ( дверь филенчатая

Высота 2100 мм

Ширина 800 мм

Д 21–7 Щ

Дв - дверь внутренняя

Д - древесина

Щ - дверь щитовая

Высота 2100 мм

Ширина 700 мм

Рис. 9. Эскизы дверных блоков

| Таблица 8 Ведомость проемов |
| --- |
| Позиция | Размеры проема b х h*, мм |
| О-1 | 1500х2100 |
| О-2 | 1500х1500 |
| О-3/3л | 1500х1200 |
| О-4/4л | 1500х750 |
| О-5/5л | 1500х600 |
| О-6 Д-4 | 1500х1800 |
| О-7 | 2400х1800 |
| О-8 | 600х600 |
| О-9 | 600х800 |
| О-10 | 600х300 |
| О-11 | 450х600 |
| Окончание таблицы 8 |
| О-12 | 1500х900 |
| Б-1/1л | 2200х750 |
| Б-2/2л | 2200х900 |
| 1л | 2100х1300 |
| 2л | 2100х1300 |
| 3л | 2100х1300 |
| 4/4л | 2100х1300 |
| 5 | 2100х1000 |
| 6/6л | 2100х1300 |
| 8/8л | 2100х900 |
| 9/9л | 2100х900 |
| 10/10* | 2100х700 |
| 10л*/10л | 2100х700 |
| 11/11л | 2100х1000 |
| 12/12л | 2100х700 |
| 14 | 1600х1000 |
| 15л | 2100х1000 |
| 16 | 1900х900 |
| 17 | 1900х900 |

*b – ширина проема по внутренней грани стены;

h – высота проема по внутренней грани стены по СТБ 939-93 и СТБ 1138-98.

Таблица 9                        Спецификация элементов заполнения проемов

| Пози-ция | Обозначения | Наименование | Количество по фасадам | Всего | Масса, ед кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-12 | 12-1 | А-Г | Г-А |  |  |
| Оконные блоки |
| О-1 | СТБ 939-93 | ОД10 15-21П/О СП | - | 6 | 48 | - | 54 | - |
|  | СТБ 1074-97 | ПД-1-42х400-2200 | - | 6 | 48 | - | 54 | - |
| О-2 | СТБ 939-93 | ОД10 15-15П/О СП | - | 8 | 64 | - | 72 | - |
|  | СТБ 1074-97 | ПД-1-42х400-1600 | - | 8 | 64 | - | 72 | - |
| О-3 О-3л | СТБ 939-93 | ОД10 15-12П/О СП | - | 1/1 | 14/14 | - | 30 | - |
|  | СТБ 1074-97 | ПД-1-42х400-1300 | - | 1/1 | 14/14 | - | 30 | - |
| Продолжение таблицы 9 |
| О-4/ О-4л | СТБ 939-93 | ОД10 15-7,5П/О СП | - | 1/1 | 8/8 | - | 18 | - |
|  | СТБ 1074-97 | ПД-1-42х400-800 | - | 1/1 | 8/8 | - | 18 | - |
| О-5/ О-5л | СТБ 939-93 | ОД10 15-6 П/О СП | - | 3/3 | 24/24 | - | 54 | - |
|  | СТБ 1074-97 | ПД-1-42х400-700 | - | 3/3 | 24/24 | - | 54 | - |
| О-6 | СТБ 939-93 | ОД10 15-18 П/О СП | - | - | 2 | - | 2 | - |
|  | СТБ 1074-97 | ПД-1-42х400-1300 | - | - | 2 | - | 2 | - |
| О-7 | СТБ 939-93 | ОД10 24-18 П/О СП | - | - | 16 | - | 16 | - |
|  | СТБ 1074-97 | ПД-1-42х400-1100 | - | - | 16 | - | 16 | - |
| О-8 | СТБ 939-93 | ОД 1Ж 6-6 | - | - | - | 12 | 12 | - |
| О-9 | СТБ 939-93 | ОД 10 6-8 | - | - | - | 2 | 2 | - |
| О-10 | СТБ 939-93 | ОД 10 6-3 | - | - | - | 4 | 4 | - |
| О-11 | СТБ 939-93 | ОД 1Ж 4,5-6 | 10 | - | - | - | 10 | - |
| Балконные двери |
| Б-1 | СТБ 939-93 | БД10 22-7,5П/О СП | - | 3 | 32 | - | 35 | - |
| Б-1л | СТБ 939-93 | БД10 22-7,5П/ОСП л | - | 3 | 32 | - | 35 | - |
| Б-2 | СТБ 939-93 | БД10 22-9 СП | - | 1 | 14 | - | 15 | - |
| Б-2л | СТБ 939-93 | БД10 22-9 Л СП | - | 1 | 14 | - | 15 | - |
| Дверные блоки |
| 1л | СТБ 1138-98 | ДН с Ч Ус.4 21-13Л | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 2л | СТБ 1138-98 | ДВ 7 Д Ч 21-13Л | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 3л | СТБ 1138-98 | ДН С Г Ус.4 21-13Л | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 4 | СТБ 1647-2006 | ДВ2Д1 ДЧ У.4 21-13 | - | 2 | 16 | - | 18 | - |
| 4л | СТБ 1647-2006 | ДВ2Д1 ДЧ Ус4 21-13 | - | 4 | 32 | - | 36 | - |
| 5 | СТБ 1138-98 | ДВ2 Д Ус.4 21-10 | - | 4 | 32 | - | 36 | - |
| 5л | СТБ 1138-98 | ДВ2 Д Ус.4 21-10л | - | 4 | 32 | - | 36 | - |
| 6 | СТБ 1138-98 | ДВ1 Д О 21-13 | - | 3 | 24 | - | 27 | - |
| 6л | СТБ 1138-98 | ДВ1 Д О 21-13л | - | 3 | 24 | - | 27 | - |
| 8 | СТБ 1138-98 | ДВ1 Д О 21-9 | - | 4 | 32 | - | 36 | - |
| 8л | СТБ 1138-98 | ДВ1 Д О 21-9л | - | 4 | 32 | - | 36 | - |
| 9 | СТБ 1138-98 | ДВ1 Д Г 21-9 | - | 4 | 32 | - | 36 | - |
| 9л | СТБ 1138-98 | ДВ1 Д Г 21-9л | - | 4 | 32 | - | 36 | - |
| 10 | СТБ 1138-98 | ДВ6 Д Г 21-7 | - | 4 | 32 | - | 36 | - |
| 10* | СТБ 1138-98 | ДВ6 Д Г 21-7 | - | 4 | 32 | - | 36 | - |
| Окончание таблицы 9 |
| 10л* | СТБ 1138-98 | ДВ6 Д Г 21-7 | - | 4 | 32 | - | 36 | - |
| 10л | СТБ 1138-98 | ДВ6 Д Г 21-7 | - | 4 | 32 | - | 36 | - |
| 11л | СТБ 1138-98 | ДВ1 Д О 21-10л | - | 1 | 8 | - | 9 | - |
| 11 | СТБ 1138-98 | ДВ1 Д О 21-10л | - | 1 | 8 | - | 9 | - |
| 12л | СТБ 1138-98 | ДВ1 Д Г 21-7л | - | 1 | 8 | - | 9 | - |
| 12 | СТБ 1138-98 | ДВ1 Д Г 21-7 | - | 1 | 8 | - | 9 | - |
| 13л | СТБ 1138-98 | ДН С Г Ус.4 19 -10л | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Противопожарные двери |
| 14 | СТБ 1394-2003 | ДП-2-С-1л-Рп-лк-16-10 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 15л | СТБ 1394-2003 | ДП-2-С-Г-1л-Рп-лк- 21-10л | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 16 | СТБ 1394-2003 | ДП-2-С-Г-1л-Рп-лк-19-9 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 17 | СТБ 1394-2003 | ДП-2-С-Г-1л-Рп-лк- 19-10 | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 18л | СТБ 1394-2003 | ДП-2-С-Г-1л-Рп-лк-16-9л | - | - | - | 2 | 2 | - |

Таблица 10                    Ведомость подоконных досок

| Положение в плане | Размеры, мм | Всего, шт |
| --- | --- | --- |
|  | L | B | H |  |
| О-1, О-2, О-3/3л, О-4/4л, О-5, О-5/5л, О-6, О-12 | 1700 | 400 | 40 | 30 |
| О-8 – О10 | 800 | 400 | 40 | 18 |
| О-11 | 700 | 400 | 40 | 12 |

# Text boxes

КП1-2-70 02 01-2014-ТС-31

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

КП1-2-70 02 01-2014-ТС-31

КП1-2-70 02 01-2014-ТС-31

Лист

Дата

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

КП1-2-70 02 01-2014-ТС-31

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

КП1-2-70 02 01-2014-ТС-31

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП1-2-70 02 01-2014-ТС-31